ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot Zamówienia

- Łóżko szpitalne z napędem elektrycznym – 31 kpl. /komplet stanowi łóżko +materac + barierki boczne + szafka przyłóżkowa/

- Stolik przyłóżkowy typu przyjaciel – 5szt.

Nazwa Oferenta………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Nazwa i Typ:……………………………………………………………………………………

Łóżko szpitalne z wyposażeniem – 31 kpl.

| Lp | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka. Blokady szczytów z graficzną informacją: zablokowane/odblokowane. | Tak |  |
| 2 | Szczyt montowany do ramy leża za pomocą dwóch pojedynczych metalowych rurek zatopionych w wyprofilowanych otworach, które wsuwa się do tulei. | Tak |  |
| 3 | Konstrukcja szczytu wypełniona w środku tworzywowym odlewem, szczyty jako monolityczna bryła. Nie dopuszcza się szczytów, które składają się z dwóch tworzywowych wyprasek sklejonych ze sobą z wewnętrzną metalową rurą. | Tak |  |
| 4 | Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, mechanizm zwalniania barierki w jej dolnej części, na ergonomicznej wysokości. Barierki boczne składające się z minimum trzech poprzeczek. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w minimum dwóch ruchach. | Tak |  |
| 5 | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Po kilka paneli w segmencie pleców i podudzia. Panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy. Leże podparte punktowo gwarantujące stabilność w każdym położeniu | Tak |  |
| 6 | Koła metalowe o średnicy 125mm. gwarantujące możliwość przemieszczania łóżka we wszystkich kierunkach. Wewnętrzna część koła zabezpieczona tworzywowym spodkiem | Tak, podać |  |
| 7 | Możliwość zablokowania wszystkich kół | Tak |  |
| 8 | Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy: Pilota przewodowego dla pacjenta, regulacje: kąta nachylenia segmentu pleców, ud oraz wysokości, a także autokontur, podświetlane przyciski, pilot wyposażony w latarkę (1dioda LED) uruchamianą przyciskiem na pilocie, Przewodowego panelu sterowania dla personelu: min. regulacja kąta nachylenia segmentu pleców, ud oraz wysokości, funkcji przechyłów wzdłużnych, autokontur, pozycja antyszokowa, pozycja krzesła kardiologicznego i pozycja CPR. Możliwość schowania panelu sterowania | Tak |  |
| 9 | Długość zewnętrzna łóżka – 2150mm (+/- 30mm) | Tak, podać |  |
| 10 | Szerokość zewnętrzna łóżka wraz z zamontowanymi barierkami nie większa niż 980 mm | Tak, Podać |  |
| 11 | Wymiary leża 2000mm x 900mm | Tak, podać |  |
| 12 | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/- 20mm), gwarantująca bezpieczne wychodzenie z łóżka przez chorego. | Tak, podać |  |
| 13 | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie do 70 (+/-5o) | Tak, podać |  |
| 14 | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie do 30 (+/-5o) | Tak, podać |  |
| 15 | Zasilanie 230 V, 50 -60Hz z sygnalizacją włączenia do sieci. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych | Tak |  |
| 16 | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacjach zaniku prądu. Diodowy wskaźnik stanu naładowania akumulatora w panelu sterowania dla personelu. Diodowy wskaźnik informujący dodatkowo o konieczności wymiany baterii. | Tak |  |
| 17 | Jednoczesna elektryczna regulacja oparcia pleców i segmentu nożnego (autokontur) przy pomocy przycisku na pilocie i panelu | Tak |  |
| 18 | Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców min.10cm, w segmencie uda min. 6cm. | Tak, podać |  |
| 19 | Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn | Tak, |  |
| 20 | regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 15 – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak, podać |  |
| 21 | regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 15 – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. | Tak, podać |  |
| 22 | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg. | Tak |  |
| 23 | Regulacja elektryczna do pozycji CPR, – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego przycisku na panelu sterowniczym. | Tak |  |
| 24 | Regulacja elektryczna do pozycji antyszokowej – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego przycisku | Tak |  |
| 25 | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (uruchamiane na panelu sterowniczym dla personelu) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej - przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga - pozycji siedzącej. Diodowe wskaźniki informujące o zablokowanych regulacjach w panelu dla personelu oraz w pilocie dla pacjenta. | Tak, |  |
| 26 | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku na panelu dla personelu i pilocie pacjenta. Naciśnięcie przycisku aktywacji na pilocie lub panelu sterowania aktywuje wszystkie sterowniki. | Tak |  |
| 27 | Odłączenie wszelkich regulacji po min. 180 sekundach nieużywania regulacji, za wyjątkiem funkcji ratujących życie | Tak |  |
| 28 | Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) powodujący natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych | Tak |  |
| 29 | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR, | Tak |  |
| 30 | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 185kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu | Tak, podać |  |
| 31 | Tuleje do montowania wysięgnika ręki lub kroplówki w każdym narożniku | Tak |  |
| 32 | System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczenia dopuszczalnego obciążenia | Tak |  |
| 33 | Łóżko wyposażone w materac o wysokości min 100mm w tkaninie nieprzemakalnej, oddychającej | Tak |  |
| 34 | Łóżka i szczyty w kolorze białym | Tak |  |
| 35 | Montaż i szkolenie pracowników | Tak |  |

Szafka przyłóżkowa - 31 szt.

| Lp | Wymagane parametry | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Szafka przyłóżkowa z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka szafka w kolorze białym. | Tak |  |
| 6 | Konstrukcja szafki lekka, kontenerowa wykonana z tworzywa sztucznego | Tak |  |
| 7 | Szerokość całkowita: 500 mm (+/- 30 mm) | Tak Podać |  |
| 8 | Długość całkowita: 480 mm (+/-30 mm) | Tak Podać |  |
| 9 | Wysokość całkowita: 825 mm (+/-30 mm) | Tak Podać |  |
| 10 | Blat szafki wykonany z tworzywa | Tak |  |
| 11 | Czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w uchwyty do otwierania nie wystające poza obrys szafki | Tak |  |
| 12 | Szafka wyposażona w uchwyty na ręczniki umieszczone na dwóch bokach szafki - składane do korpusu szafki | Tak |  |
| 13 | Szafka wyposażona w dodatkowy wysuwany blat boczny np. do pisania lub jako miejsce na gazety, książkę itp. | Tak |  |
|  | Szafka wyposażona w cztery koła o śr. min. 50 mm , w tym 2 z blokadą | Tak |  |
|  | Montaż i szkolenie pracowników | Tak |  |

Stolik przyłóżkowy typu przyjaciel – 5 szt.

| LP | Wymagane parametry | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szkielet metalowy lakierowany proszkowo | TAK |  |
|  | Blat wykonany z płyty tworzywowej typu Unilam, podzielony na dwie strefy- cześć stałą oraz uchylną | TAK |  |
|  | Szerokość blatu 400 mm (+/- 50 mm) | TAK podać |  |
|  | Długość blatu: 820 mm(+/- 50 mm) | TAK podać |  |
|  | Blat regulowany bezstopniowo w zakresie 750 – 1000 mm (+/- 50 mm) | TAK podać |  |
|  | Blat regulowany sprężyną gazową z blokadą umieszczoną w podstawie | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany pochylenia blatu o kąt 30° / 60° | TAK podać |  |
|  | Podstawa jezdna w kształcie litery „C” umożliwiająca podjechaniem np. wózkiem inwalidzkim wyposażona w 4 koła jezdne, w tym 2 z blokadą | TAK |  |
|  | Powierzchnie stolika odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |