Załącznik 1.1

Wymagane Parametry Techniczne

| Pełna nazwa ultrasonografu | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor - Oferent | Podać |  |

| Lp. | Parametry / Warunek | Parametr wymagany | Punktacja | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy | TAK |  |  |
| 2 | Rok produkcji aparatu wymagany | 2017 |  |  |
|  | Konstrukcja |  |  |  |
| 3 | Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – wprowadzone do produkcji i eksploatacji nie później niż w 2016 | TAK |  |  |
| 4 | cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |  |
| 5 | Przetwornik cyfrowy | Min. 12-bitowy |  |  |
| 6 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |  |
| 7 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania | Min. 1 000 000 |  |  |
| 8 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych | Min. 3 plus min. 1 parkingowe |  |  |
| 9 | Dynamika systemu | Min. 260 dB |  |  |
| 10 | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości | Przekątna ekranu min. 17 cali |  |  |
| 11 | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK |  |  |
| 12 | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę | Przekątna min. 10 cali |  |  |
| 13 | Zakres częstotliwości pracy | Min. od 2 MHz do 20 MHz. |  |  |
| 14 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) | Min. 19 000 obrazów |  |  |
| 15 | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) | TAK |  |  |
| 16 | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK |  |  |
| 17 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode | Min. 200 s |  |  |
| 18 | Regulacja głębokości pola obrazowania | Min. 0,75 - 40 cm |  |  |
| 19 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika | Min. 70 |  |  |
| 20 | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |
| 21 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. B, B + B, 4 B M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) 4 B (Color Doppler) 4 B (Power Doppler) B + Color + M | TAK |  |  |
| 22 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B | Min. 500 obrazów/s |  |  |
| 23 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) | Min. 200 obrazów/s |  |  |
| 24 | Obrazowanie harmoniczne | Min. 8 pasm częstotliwości | 8 pasm – 0 pkt >16 pasm – 10 pkt |  |
| 25 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |  |
| 26 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) | Min.: +/- 4,0 m/s |  |  |
| 27 | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  |  |
| 28 | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |  |
| 29 | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK |  |  |
| 30 | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 6,0 m/s |  |  |
| 31 | Regulacja bramki dopplerowskiej | Min. 0,5 mm do 20 mm |  |  |
| 32 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej | Min. +/- 30 stopni |  |  |
| 33 | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej | Min. +/- 80 stopni |  |  |
| 34 | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie | Min. +/- 80 stopni |  |  |
| 35 | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich | TAK/NIE | NIE – 0 pkt TAK – 20 pkt |  |
| 36 | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |  |  |
| 37 | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” | Min. 5 |  |  |
| 39 | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK |  |  |
| 40 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |  |
| 41 | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
| 42 | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |  |
| 43 | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK |  |  |
| 44 | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 30 map | TAK |  |  |
| 45 | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |  |
| 46 | Tkankowe obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające zobrazowanie różnic sztywności tkanki | TAK |  |  |
| 47 | Prezentacja elastyczności tkanki w skali kodowanej kolorem. Praca w trybie B /B+ET (elastografia tkankowa) | TAK |  |  |
| 48 | Pomiar stosunku elastyczności tkanki analizowanej do tkanki referencyjnej | TAK |  |  |
| 49 | Dostępna pamięć dynamiczna typu Cineloop w obrazowaniu elastograficznym | TAK |  |  |
| 50 | Możliwość wykonania biopsji (wyświetlenie znacznika prowadnicy) w trybie obrazowania elastograficznego | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja obrazów |  |  |  |
| 51 | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem twardym o pojemności min. 320 GB | TAK |  |  |
| 52 | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK |  |  |
| 53 | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK |  |  |
| 54 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |  |
| 55 | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |  |
| 56 | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |  |
| 57 | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |  |
| 58 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |  |
| 59 | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |  |  |
|  | Funkcje użytkowe |  |  |  |
| 60 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Min. x8 |  |  |
| 61 | Powiększenie obrazu po zamrożeniu | Min. x8 |  |  |
| 62 | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie | Min. 10 |  |  |
| 63 | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | TAK |  |  |
| 64 | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach | TAK |  |  |
| 65 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |  |
| 66 | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |  |
| 67 | Pełne oprogramowanie do badań: Brzusznych Ginekologiczno-położniczych Małych narządów Naczyniowych Śródoperacyjnych Mięśniowo-szkieletowych Ortopedycznych Kardiologicznych Pediatrycznych | TAK |  |  |
|  | Głowice ultrasonograficzne |  |  |  |
| 68 | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |  |
| 69 | Zakres częstotliwości pracy | Min. 1,0 – 5,0 MHz. |  |  |
| 70 | Liczba elementów | Min. 190 |  |  |
| 71 | Kąt skanowania | Min. 75 st. |  |  |
| 72 | Obrazowanie harmoniczne | min. 8 pasm częstotliwości | 8 pasm – 0 pkt >16 pasm – 10 pkt |  |
| 73 | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |  |
| 74 | Zakres częstotliwości pracy. | Min. 3,0 – 13,0 MHz |  |  |
| 75 | Liczba elementów | Min. 190 |  |  |
| 76 | Szerokość pola skanowania | Max. 40 mm |  |  |
| 77 | Obrazowanie harmoniczne | Min. 8 pasm częstotliwości |  |  |
| 78 | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |  |
| 79 | Głowica MicroConvex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |  |
| 80 | Zakres częstotliwości pracy | Min. 4,0 – 9,0 MHz. |  |  |
| 81 | Liczba elementów | Min. 190 |  |  |
| 82 | Kąt skanowania | Min. 75 st. |  |  |
| 83 | Promień | Max. R25 mm |  |  |
| 84 | Obrazowanie harmoniczne | min. 8 pasm częstotliwości | 8 pasm – 0 pkt >16 pasm – 10 pkt |  |
|  | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) |  |  |  |
| 85 | Możliwość rozbudowy o obrązowanie w trybie Dopplera Ciągłego (CWD) o zakresie prędkości min. +/- 15 m/s | TAK |  |  |
| 86 | Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną Phased Array min. 1,0-5,0 MHz, kąt obrazowania min. 90 st., obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
| 86 | Możliwość rozbudowy systemu o wielopłaszczyznowe głowice przezprzełykowe | TAK |  |  |
| 87 | Możliwość rozbudowy systemu o wbudowany w aparat moduł Stress Echo + moduł EKG | TAK |  |  |
| 88 | Możliwość rozbudowy o funkcję i oprogramowanie umożliwiające badanie i pomiar sprężystości naczyń | TAK |  |  |
| 89 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne na głowicach Liniowych | TAK |  |  |
| 90 | Możliwość rozbudowy systemu o objętościową głowicę Liniową 3D/4D (skanującą automatycznie), min. 4,0-13,0 MHz, min. 190 elementów, obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | TAK |  |  |
| 91 | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Rectalną dwupłaszczyznową w układzie Convex/Convex min. 4,0-8,0 MHz, min. 190 elementów, kąt skanowania min. 100 stopni dla każdej płaszczyzny, promień max. R10 mm, obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
| 92 | Możliwość rozbudowy systemu o bezprzewodowy (podczerwień) programowalny pilot zdalnego sterowania | TAK/NIE | NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt |  |
|  | Inne |  |  |  |
| 93 | Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer) | Min. 24 miesiące |  |  |
| 94 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  |  |
| 95 | Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć) | TAK |  |  |
| 96 | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć) | TAK |  |  |