Śrem, dnia 25.05.2021r

Dot. Nr sprawy: ZP/ 4/PN/21

Udzielenie odpowiedzi

do specyfikacji

Zgodnie z art. 135 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z 2019 , poz.2019 z póź. zm.), Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy: ZP/4/PN/21) na  dostawę endoprotez i implantów ortopedycznych dla Szpitala Powiatowe  im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o. o.

PYTANIE NR 1

Dotyczy: załącznika 1.4 Kręgosłup

Pakiet 22

Czy Zmawiający dopuści :

Zestaw na 1 poziom: cement kostny z mieszalnikiem, komplet 2 igieł/kaniul do podawania cementu,

Cement o podwyższonej lepkości o konsystencji pasty do zębów, zawierający środek cieniujący. Cement charakteryzuje się opóźnionym czasem wiązania nie krótszym niż 10 minut po wymieszaniu składników.

Czas podawania cementu rozpoczynający się z końcem mieszania cementu trwający do 20 minut w temperaturze pokojowej.

Środek kontrastujący: siarczan baru

W zestawie igły bocznie otwarte, o średnicy 8G, 10G, 11G, 13G.

Odpowiedź:  SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 2

Dotyczy: załącznika 1.4 Kręgosłup

Pakiet 23

Czy Zamawiający dopuści :

Na zestaw składa się:

1. Komplet dwustronny:

- 1 mieszadło z podajnikiem,

- kaniula do podawania cementu 4 szt.,

- przewód łączący podajnik z igłą,

- cement kostny ze środkiem cieniującym

Trokary - igły dostępowe sztuk2;

Wiertło ręczne;

Balony - 2 sztuki z zestawem strzykawek podciśnieniowych.

Balony posiadają dwa znaczniki pozwalające na kontrolę umiejscowienia balonu wewnątrz trzonu.

Balony 3 rozmiary długości w przedziale 10-20mm.

W zestawie manometr do określenia objętości i ciśnienia.

Maksymalne ciśnienie 808 psi.

Dla wielkości balonu 15 mm maksymalna nadmuchana objętość 5 ml

Dla wielkości balonu 20 mm maksymalna nadmuchana objętość 6 ml.

3. Zestaw z dwoma trokarami do nakłucia trzonu, jedno wiertło, cztery igły do podawania cementu kostnego.

4. Cement o podwyższonej lepkości i gęstości, składający się z 19,2 g części proszkowej i 10 ml składnika płynnego.

Wszystkie elementy systemu sterylne, z oznakowaniem i szczegółową specyfikacją.

Odpowiedź: SWZ pozostaje bez zmian.

PYTANIE NR 3

Dotyczy: załącznika 1.4 Kręgosłup

Pakiet nr 24: Substytut kostny

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie wyceny produktów, dzieląc żądane ilości na pojemności, co

pozwoli na dokładniejszą wycenę poszczególnych pozycji znacznie różniących się pojemnością.

Proponowany podział: 1cm3: 2sztuk, 5cm3: 4sztuk, 10cm3: 2sztuk, paski pakowane po 5 sztuk: 2sztuk

(łącznie żądanych 10 sztuk)?

Odpowiedź: SWZ pozostaje bez zmian. Prosimy o zawarcie dodatkowych szczegółowych informacji – objętość substytutu, sposób pakowania i cenę  w ofercie.

PYTANIE NR 4

Dotyczy: załącznika 1.5 Urazówka

Pakietu nr 31

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o określenie ilości śrub blokowanych oraz ilości śrub korowych wymaganych do 1 kompletu w ostatnim punkcie pakietu, opisanym jako:

„Płyta o grubości 2.0 mm, prawa/lewa, blokowane bezgwintowo o kącie wprowadzenia śruby +/- 15 stopni po pełnym okręgu. Płytki w różnych rozmiarach, wielootworowe (również otwory pod druty Kirschnera). Śruby tytanowe o śr. 3.5 mm, o długości od 16 do 60 mm blokowane bezgwintowo z wejściem typu gwiaździstego, możliwość użycia zarówno śrub blokowanych jak i korowych”.

Odpowiedź: Proszę o przyjęcie do wyceny kompletu śruby w ilościach: blokowane w płycie: 4, korowe : 3

PYTANIE NR 5

Dotyczy: załącznika 1.5 Urazówka

Pakiet nr 31

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w przypadku śrub blokowanych bezgwintowo średnicy 2.0, produktów w zakresie długości od 6 mm do 30 mm, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów.

Odpowiedź: TAK

PYTANIE NR 6

Dotyczy: umowy

Czy Zamawiający zrezygnuje z obowiązku dołączania faktury do każdej dostawy i zgodzi się na następujące brzmienie § 2 ust. 5: „W dniu dostawy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną zawierającą nazwę handlową wyrobu, ilość, cenę, ilość sztuk w opakowaniu, nazwę producenta, nr katalogowy/referencyjny wyrobu, oraz numer umowy, na podstawie której realizowana jest dostawa.”

Odpowiedź: TAK

PYTANIE NR 7

Dotyczy: umowy

Czy Zamawiający akceptuje, że Wykonawca będzie przekazywał faktury VAT jedynie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym?

Odpowiedź: Tak

PYTANIE NR 8

Dotyczy: Pakietu 25

Czy Zamawiający zgodzi się na korektę w zakresie wymagań zapewnienia instrumentarium do korekcji kręgozmyku z użyciem śrub wyciągowych i włączy zapis poza wymogi pakietu?

Odpowiedź:  SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 9

Dotyczy: Pakietu nr 25

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie śrub wyciągowych poza pakiet 25 – stabilizacja przeznasadowa?

Odpowiedź:  SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 10

Dotyczy: Pakietu nr 25

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie Implantów PLIF poza pakiet 25?

Odpowiedź: SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 11

Dotyczy: Formularzy cenowych

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, na jakim etapie postępowania przetargowego powinny być dostarczone broszury producenta zawierające opis instrumentów, technikę operacyjną i opis implantów o których mowa w Wymaganiach przy pakietach – tj. czy na etapie składania oferty czy na etapie np. realizacji umowy wraz z dostarczonym towarem? Zapisy SWZ nie przewidują bowiem tego typu przedmiotowych środków dowodowych na etapie składania ofert stąd prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź: Na etapie dostarczenia towaru.

PYTANIE NR 12

Dotyczy: Pakietu nr 10

Czy termin na dostarczenie instrumentarium i implantów na zabieg powinien wynosić do 3 dni (zgodnie z deklaracją wykonawcy na formularzu oferty pkt. II, oraz zgodnie z kryterium oceny ofert) czy w ciągu 24h jak zostało to odgórnie wpisane przy Pakiecie 10?

Odpowiedź:  Termin 3 dni max w formularzu ofertowym  odnosi się do dostarczenia oferowanych instrumentarium i implantów ortopedycznych przez wybranego Wykonawcę po podpisaniu umowy. Natomiast termin 24 godzin dotyczy sytuacji w razie nagłego zapotrzebowania i uzupełnienia instrumentarium i implantów których aktualnie nie posiadamy na stanie gdyż nie ma potrzeby stałej dostępności.

PYTANIE NR 13

Dotyczy: Pakietu nr 24

Czy Zamawiający dopuści syntetyczny substytut kości osteokonduktywny, ulegający przebudowie kostnej, składający się z 75% hydroksyapatyt i 25% fosforan trójwapniowy, w postaci granul                                   o rozmiarze 3-4 mm, o pojemnościach: 5 g, 10 g, 15 g, 20 g lub 30 g?

Odpowiedź: TAK

PYTANIE NR 14

Dotyczy: Pakietu nr 25

Dot. Wymagania: Czy  nastąpiła omyłka w wymogu rozwiertaków do systemów implantów kręgosłupowych? Prosimy o odstąpienie od tego wymogu z uwagi na brak ich zastosowania.

Odpowiedź: Jeżeli oferowany system nie wymaga określonego w warunkach zamówienia instrumentarium nie jest ono wymagane.

PYTANIE NR 15

Dotyczy: Pakietu nr 25

Czy termin na dostarczenie instrumentarium i implantów na zabieg powinien wynosić do 3 dni (zgodnie z deklaracją wykonawcy na formularzu oferty pkt. II oraz zgodnie z kryterium oceny ofert) czy w ciągu 24h jak zostało to odgórnie wpisane przy Pakiecie 25

Odpowiedź:  Termin 3 dni max w formularzu ofertowym  odnosi się do dostarczenia oferowanych instrumentariów i implantów ortopedycznych przez wybranego Wykonawcę po podpisaniu umowy. Natomiast termin 24 godzin dotyczy sytuacji w razie nagłego zapotrzebowania i uzupełnienia instrumentarium i implantów których aktualnie nie posiadamy na stanie gdyż nie ma potrzeby stałej dostępności.

PYTANIE NR 16

Dotyczy: Pakietu nr 25

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu instrumentarium do repozycji kregozmyku z użyciem śrub wyciągowych?

Odpowiedź: Odstąpi.

PYTANIE NR 17

Dotyczy: pakietu nr 25

Czy Zamawiający dopuści równoważne systemy kręgosłupowe  o parametrach jak poniżej:

Poz. Stabilizacja przeznasadowa

Stabilizacja transpedikularna

- śruby w wersji poliaksjalnej, monoaksjalnej, dostępne śruby redukcyjne z długimi ramionami gwintowanymi na całej długości i odłamywanymi po zabiegu

- śruby posiadające cylindryczny rdzeń i cylindryczny kształt zewnętrzny gwintu kostnego w części środkowej, stożkowy rdzeń gwintu w pobliżu łba śruby oraz trapezowy zarys profilu („pióra”) gwintu,

- gwint kostny dwukrotny (2-helisowy) do dwukrotnie szybszego wkręcania śrub, o mniejszej liczbie zwojów w części gąbczastej i większej liczbie zwojów w części korowej kręgu,

- końcówki śrub atraumatyczne (z zaokrąglonym końcem),

- śruby/haki umożliwiające osadzenie pręta od góry (główka tulipanowa),

- śruby współpracujące z jednoelementowym, wewnętrznym wkrętem blokującym o specjalnym podciętym (ujemnym) zarysie gwintu, zapobiegającym rozchylaniu się ramion śruby i zmniejszającym ryzyko przekoszenia gwintu,

- kształt kanałka na pręt  posiadający kształt pryzmy, co po dokręceniu wkręta blokującego zapewnia trzypunktowy docisk tego pręta,

- Śruby poliaksjalne o ruchomości min. 45°,

- wysokość profilu głowy dla śruby wynosi max. 17mm,

- wysokość łba śruby wystającej ponad pręt nie większa niż 5,5mm,

- śruby dostępne w średnicowych 4,0mm; 4,5mm; 5,0mm; 5,5mm; 6,0mm; 6,5mm; 7,5mm; średnice kodowane kolorami,

- długości śrub ze skokiem co 5 mm w zakresach: dla średnicy od 4,0mm do 4,5mm - długości od 25mm do 45mm,   dla średnicy od 5,0mm do 5,5mm - długości od 25mm do 50mm, dla średnic od 6,0mm do 7,5mm - długości od 25mm do 55mm,

- stabilizatory poprzeczne mocowane od góry,

- pręty o średnicy 6mm: proste w zakresie długości od 40 do 500mm, zakrzywione (wygięte lordycznie) dostępne w dwóch głębokościach wygięcia, dostępne w zakresie długości od 35 do 85mm; pręty obustronnie posiadają zakończenia sześciokątne w rozmiarze S5 umożliwiające derotację śródoperacyjną;

- materiał wykonania: stop tytanu,

- komplet: 4 śruby, 4 wkręty blokujące, 2 pręty.

poz. Stabilizacja przeznasadowa przezskórna

- śruby kaniulowane do stabilizacji przezskórnej, przystosowane do współpracy z drutem prowadzącym o średnicy 1,5mm;

- śruby przystosowane do połączenia z szybkozłącznymi tulejami przezskórnymi, umożliwiającymi małoinwazyjne wprowadzenie śrub,

- końcówki śrub atraumatyczne (z zaokrąglonym końcem),

- śruby posiadające cylindryczny rdzeń i cylindryczny kształt zewnętrzny gwintu kostnego w części środkowej oraz trapezowy zarys profilu gwintu,

- gwint kostny dwukrotny (2-helisowy) do dwukrotnie szybszego wkręcania śrub, o mniejszej liczbie zwojów w części gąbczastej i większej liczbie zwojów w części korowej kręgu,

- śruby standardowo wyposażone w fenestracje do wprowadzania cementu kostnego;

- śruby umożliwiające osadzenie pręta od góry (główka tulipanowa),

- śruby współpracujące z jednoelementowym, wewnętrznym wkrętem blokującym o specjalnym podciętym (ujemnym) zarysie gwintu, zapobiegającym rozchylaniu się ramion śruby i zmniejszającym ryzyko przekoszenia gwintu,

- kształt kanałka na pręt  posiadający kształt pryzmy, co po dokręceniu wkręta blokującego zapewnia trzypunktowy docisk tego pręta,

- śruby poliaksjalne o ruchomości min. 45°,

- śruby dostępne w  rozmiarach średnicowych 5,0mm; 6,0mm; 7,0mm; średnice kodowane kolorami,

- długości śrub  ze skokiem co 5 mm w zakresach: dla średnicy 5,0mm - długości od 30mm do 45mm, dla średnic od 6,0mm do 7,0mm - długości od 30mm do 55mm,

- pręty wstępnie wygięte, o średnicy 6mm i długościach 35-70mm ze skokiem co 5mm

- nieskomplikowane, ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium,  w skład którego wchodzą intuicyjne               w obsłudze narzędzia, szybkozłączne tuleje przezskórne wykorzystujące mechanizm zatrzaskowo-śrubowy, pozwalające na szybkie i bardzo stabilne mocowanie na śrubach bez konieczności stosowania żadnych dodatkowych elementów; mocowanie tulei ze śrubą zapewnia stabilność umożliwiającą wykonanie kompresji lub dystrakcji kręgów, ilość tulei zapewniająca stabilizację na co najmniej 5 poziomach;

- komplet: 4 śruby, 4 wkręty blokujące, 2 pręty, 4 igły, 4 druty-prowadniki

poz. Implanty PLIF

- klatki międzytrzonowe, wsuwane z dostępu tylnego techniką PLIF; materiał – PEEK (polieteroeteroketon);

- zaokrąglony, atraumatyczny kształt naroży klatki w przekroju poprzecznym, dający możliwość implantacji skrajnie po bokach w obrębie przestrzeni miedzykręgowej; zaokrąglony, klinowaty dziób klatki międzykręgowej, ułatwiający implantację i umożliwiający wprowadzenie implantu bez wstępnej dystrakcji;

- kształt klatek w płaszczyźnie strzałkowej umożliwiający odtworzenie lordozy lędźwiowej w co najmniej trzech ustawieniach kątowych (0°, 4°, 7°);

- ząbkowane powierzchnie kontaktu klatki z blaszkami trzonów kręgowych;

- duży, podłużny kanałek w osi implantu, umożliwiający napełnienie wiórami kostnymi; otwory boczne umożliwiające przerost tkanki kostnej;

- dostępne dwie wersje długości implantów: 20 i 25 mm;

- wysokości implantów w zakresie 9-18 mm (skok co 1mm);

- implant zaopatrzony w nieprzezierne dla promieni RTG, zintegrowane tantalowe znaczniki radiologiczne,

- implanty dostarczane w wersji sterylnej.

- Komplet: dwie klatki na poziom

poz. Małoinwazyjna klatka międzytrzonowa TLIF

- klatki międzytrzonowe typu TLIF, wsuwane z dostępu transforaminalnego (tylno-bocznego); materiał – PEEK (Polieteroeteroketon);

- kształt klatek w widoku wzdłużnym zakrzywiony, nerkowaty, w dwóch odmianach długościowych: 26mm i 30mm; wysokości implantów w zakresie od 7 do 16 mm ze skokiem co 1mm; klinowo ukształtowany dziób implantu, wspomagający wprowadzenie implantu i dystrakcję kręgów;

- kształt implantu w widoku poprzecznym prostokątny lub lordotyczny (ząbkowane powierzchnie implantu ustawione względem siebie równolegle lub pod kątem 5°);

- ząbkowana górna i dolna powierzchnia implantu;

- klatka wyposażona w zintegrowany, obrotowy łącznik, pozwalający na połączenie z aplikatorem i na rotację implantu in situ, z możliwością zablokowania rotacji w dowolnym położeniu kątowym w zakresie do 85°;

- duże  otwory  w widoku wzdłużnym implantu na całej jego długości, przeznaczone na przeszczep kostny                            i umożliwiające przerost tkanki kostnej;

- implant zaopatrzony w trzy nieprzezierne dla promieni RTG, zintegrowane znaczniki radiologiczne,

- implanty dostarczane w wersji sterylnej.

- nieskomplikowane, ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium,  w skład którego wchodzą intuicyjne w obsłudze narzędzia, w zestawie wyprofilowane anatomicznie rozszerzacze, zapewniające możliwość dystrakcji lub dystrakcji ze skrawaniem powierzchni blaszek trzonów - w zależności od kierunku rotacji narzędzia, w zestawie komplet przymiarów dla ułatwienia doboru rozmiaru implantu.

poz. Implant międzytrzonowy typu TLIF w kształcie nerki do odcinka lędźwiowego

- klatki międzytrzonowe typu TLIF, wsuwane z dostępu transforaminalnego (tylno-bocznego); wykonane                                w technologii druku 3D (SLM) z wysoce biozgodnego stopu tytanu;

- posiadają przestrzenną strukturę umożliwiającą samoistny przerost tkanką kostną (brak potrzeby wypełnienia implantów substytutem kości lub materiałem  autogenicznym);

- otwarta budowa zapewniająca wysoką osteointegracja;

- zakrzywiony (nerkowy) profil klatek w widoku wzdłużnym; klinowo ukształtowany dziób ułatwiający wprowadzenie implantu i dystrakcję kręgów;

- dostępne trzy długości: 26mm, 30 i 35mm; wysokości implantów w zakresie od 7 do 16 mm ze skokiem co 1mm;

- specjalny promieniowy kształt zębów znajdujących się na powierzchniach kontaktu implantu z powierzchniami granicznymi trzonów, ułatwia wprowadzanie nadając odpowiedni kierunek, a zarazem zabezpiecza przed wysunięciem

- kształt implantu w widoku poprzecznym prostokątny lub lordotyczny (pochylenie 5°)

- klatka wyposażona w zintegrowany, obrotowy łącznik, pozwalający na połączenie z aplikatorem i na rotację implantu in situ, z możliwością zablokowania rotacji w dowolnym położeniu kątowym w zakresie do 85°;

- bardzo dobra widoczność w obrazowaniu RTG,

- dostarczane w wersji sterylnej.

- nieskomplikowane, ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium,  w skład którego wchodzą intuicyjne w obsłudze narzędzia, aplikator do wprowadzania klatek pozwalający na rotację implantu in situ, z możliwością zablokowania rotacji w dowolnym położeniu kątowym w zakresie do 85° i posiadający niskoprofilowy kształt złącza z implantem w celu zapewnienia maksymalnej widoczności podczas jego wprowadzania, w zestawie wyprofilowane anatomicznie rozszerzacze, zapewniające możliwość dystrakcji lub dystrakcji ze skrawaniem powierzchni blaszek trzonów - w zależności od kierunku rotacji narzędzia, w zestawie komplet przymiarów dla ułatwienia doboru rozmiaru implantu, w zestawie wbijak-wybijak dla ułatwienia wprowadzania/usuwania przymiaru lub implantu, opcjonalnie dostępne narzędzia do przygotowania przestrzeni międzykręgowej: skrobaczki kostne, pilnik, osteotom, odgryzacze KERRISON, CUSHING, SPURLING.

Odpowiedź:  SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 18

Dotyczy: Zapisów umowy

Czy Zamawiający zmieni termin określony w §2 ust. 4 z „24 godzin” na „max 3 dni robocze”?                               Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony                w godzinach  jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy  Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

Odpowiedź: NIE, gdyż termin ,,24 godzin” dotyczy sytuacji wyjątkowych mających na celu uzupełnienie w razie nagłego zapotrzebowania  instrumentarium oraz implantów ortopedycznych.

PYTANIE NR 19

Dotyczy: Zapisów umowy

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §8 lit d.d. z 2% na 0,5%?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odpowiedź: NIE

PYTANIE NR 20

Dotyczy: Zapisów umowy

Czy Zamawiający doda zapis w §10 ust.2, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź: TAK

PYTANIE NR 21

Dotyczy: Zapisów umowy

Czy Zamawiający dookreśli w §10 ust. 2 lit b, iż trzykrotna zwłoka w dostawie uprawniająca do odstąpienia od umowy musi wystąpić w 3 kolejnych po sobie dostawach?

Odpowiedź: NIE

PYTANIE NR 22

Dotyczy: Zapisów umowy

Czy Zamawiający dookreśli w §16 ust.1, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty? Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

Odpowiedź: NIE

PYTANIE NR 23

Dotyczy: Pakietu nr 15

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w Pakiecie 15, pozycji dotyczącej endoprotezy cementowej oraz bipolarnej stawu biodrowego w którym nie zawarto opisu wymaganej wkładki do panewki, która natomiast wchodzi w skład wycenianego kompletu zwracam się z zapytaniem Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę kompletu z wyłączeniem pozycji wkładki do panewki? W sytuacji której system oferowany przez Wykonawcę nie przewiduje użycia wkładki przy zastosowaniu panewki cementowanej.

Odpowiedź: TAK - jeżeli system oferowany przez Wykonawcę nie przewiduje użycia wkładki przy zastosowaniu panewki cementowanej.

PYTANIE NR 24

Dotyczy: SWZ pkt. 5.2a oraz 6.1a

Proszę o sprecyzowanie jakie dokumenty powinny zostać złożone wraz z ofertą w celu potwierdzenia, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010r( Dz.U.2017,poz.211) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia.

- • Czy wystarczy złożyć oświadczenie – załącznik nr 5 zgodnie z zapisem SWZ pkt. 5.2 a?

- • Czy należy złożyć certyfikaty CE oraz deklaracje zgodności zgodnie z zapisem SWZ pkt 6.1a?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuję złożenia wraz z ofertą oświadczenia( załącznik nr 5)  oraz wymaganych certyfikatów.

PYTANIE NR 25

Dotyczy: Pakietu nr 3- załącznik nr 1.1

Czy z uwagi na małą ilość zamawianego asortymentu w pakiecie numer 3 poz.:

• Zestaw do techniki LaterJet

• Zestaw do stabilizacji stawu AC

• Pakiet do zabiegów przyśrodkowego więzadła rzepkowo-udowego

Czy Zamawiający dopuści by oferowane w powyżej wymienionych zestawach implanty wraz z wymaganym instrumentarium były dostarczane bezpośrednio na zabieg, w terminie zgodnie z kryterium oceny od złożenia zamówienia, tym samym odstąpi od wymogu użyczenia instrumentarium i utworzenia magazynu depozytowego?

Odpowiedź: TAK

PYTANIE NR 26

Dotyczy: Pakiety nr 3 – załącznik nr 1.1

Czy z uwagi na małą ilość zamawianego asortymentu w pakiecie numer 3 Zamawiający dopuści by oferowane systemy do rekonstrukcji powierzchni stawowych nie wymagające narzędzi były dostarczane bezpośrednio na zabieg, w terminie zgodnie z kryterium oceny od złożenia zamówienia, tym samym odstąpi od wymogu utworzenia magazynu depozytowego?

Odpowiedź: TAK

PYTANIE NR 27

Dotyczy: Projektowanych postanowień umowy;

W związku z koniecznością stworzenia depozytu przez Wykonawcę realizującego dostawę implantów w pakiecie 3 poz.

• System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego

• System do szycia łąkotek

• Kaniule do artroskopii barku

• Kotwica

• Kotwica mini do TFCC

• Szycie rotatorów

prosimy o sprecyzowanie / dodanie do obecnego brzemienia umowy poniższych zapisów uszczegółowiających zasady realizacji dostaw w ramach stworzonego depozytu:

1. Przekazanie depozytu odbędzie się na podstawie, generowanego z systemu, dokumentu WZ. Osobą odpowiedzialną za depozyt jest: ......................................................... .

2. Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt implantów.

3. Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania implantów we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.

4. W przypadku stwierdzenia, że implanty przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów.

5. W trosce o należytą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzone implanty począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.

6. Zamawiający prześle Wykonawcy niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od wykorzystania materiału, protokół zużycia: PROTOKÓŁ ZUŻYCIA PRODUKTÓW ARTHREX.

7. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na 8 miesięcy przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. Wymianie/zwrotom podlegają wyłącznie produkty pełnowartościowe. Produkt pełnowartościowy to produkt niezniszczony, nierozpakowany, w żaden sposób nieoznakowany; posiadający oryginalne opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne oraz nieuszkodzone plomby.

8. W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego.

9. Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są materiały przechowywane.

10. Raz w roku kalendarzowym, Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym na 2-3 tygodnie przed jej datą.

11. Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone materiały.

Odpowiedź: Zgoda na dodanie do umowy zapisów dotyczących depozytu

"1.Przekazanie depozytu odbędzie się na podstawie, generowanego z systemu, dokumentu WZ. Osobą odpowiedzialną za depozyt jest: ......................................................... .
2. Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt implantów.
3. Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania implantów we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.
4. W przypadku stwierdzenia, że implanty przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów.
5. W trosce o należytą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzone implanty począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.
6. Zamawiający prześle Wykonawcy niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od wykorzystania materiału, protokół zużycia.
7. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na 8 miesięcy przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. Wymianie/zwrotom podlegają wyłącznie produkty pełnowartościowe. Produkt pełnowartościowy to produkt niezniszczony, nierozpakowany, w żaden sposób nieoznakowany; posiadający oryginalne opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne oraz nieuszkodzone plomby.
8. W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego.
9. Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są materiały przechowywane.
10. Raz w roku kalendarzowym, Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym na 2-3 tygodnie przed jej datą.
11. Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone materiały."

PYTANIE NR 28

Dotyczy: Projektowanych postanowień umowy

W związku z koniecznością użyczenia instrumentarium przez Wykonawcę w pakiecie 3 poz.:

• System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego

• Kotwica

prosimy o sprecyzowanie / dodanie do obecnego brzemienia umowy, poniższych zapisów uszczegółowiających zasady przekazania instrumentarium w ramach realizacji umowy:

1. Zamawiający potwierdzi odbiór instrumentarium protokołem odbioru sporządzonym przez Wykonawcę.

2. Przez cały okres trwania umowy, przedmiot użyczenia pozostaje własnością Wykonawcy, a Zamawiający zobowiązuje się nie rozporządzać nim na rzecz osób trzecich.

3. Zamawiający zobowiązuje się do używania narzędzi/ instrumentarium zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do zakładania asortymentu zakupionego u Wykonawcy.

4. Zamawiający jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie narzędzi, jeżeli używa ich w sposób niezgodny z umową.

5. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o każdym uszkodzeniu instrumentarium.

6. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy dostępu do instrumentarium w celu przeprowadzenia jego inwentaryzacji.

7. Zamawiający zobowiązuje się zwrotu Wykonawcy instrumentarium po zakończeniu okresu obowiązywania umowy, jak i w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego używania.

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania bezpłatnych przeglądów instrumentarium zgodnie z zaleceniami producenta oraz do bezpłatnych napraw wynikających z normalnego używania narzędzi.

Odpowiedź: Zgoda na dodanie zapisu

,,1.Zamawiający potwierdzi odbiór instrumentarium protokołem odbioru sporządzonym przez Wykonawcę.
2. Przez cały okres trwania umowy, przedmiot użyczenia pozostaje własnością Wykonawcy, a Zamawiający zobowiązuje się nie rozporządzać nim na rzecz osób trzecich.
3. Zamawiający zobowiązuje się do używania narzędzi/ instrumentarium zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do zakładania asortymentu zakupionego u Wykonawcy.
4. Zamawiający jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie narzędzi, jeżeli używa ich w sposób niezgodny z umową.
5. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o każdym uszkodzeniu instrumentarium.
6. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy dostępu do instrumentarium w celu przeprowadzenia jego inwentaryzacji.
7. Zamawiający zobowiązuje się zwrotu Wykonawcy instrumentarium po zakończeniu okresu obowiązywania umowy, jak i w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego używania.
8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania bezpłatnych przeglądów instrumentarium zgodnie z zaleceniami producenta oraz do bezpłatnych napraw wynikających z normalnego używania narzędzi"

PYTANIE NR 29

Dotyczy: Projektowanych  postanowień umowy

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zapisu zawartego w § 2 ust. 4 projektowane postanowienia umowy, zapis dotyczący wymaganego terminu dostawy jest już określony w § 2 ust. 3.Mając z uwadze powyższe zwracamy się jak we wstępie?

Odpowiedź: Ust. 3 dotyczy dostaw zwykłych, natomiast ust. 4 dotyczy dostaw pilnych ujętych w określonym pakiecie

PYTANIE NR 30

Dotyczy: Projektowanych postanowień umowy

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zapisu zawartego w § 14 ust. 3 projektowane postanowienia umowy. W obecnym brzmieniu zapis jest nie zrozumiały dla Wykonawcy?

Odpowiedź: Omyłkowo w projekcie pojawił się błąd. Prawidłowy zapis umowy par 14 ust 3 winien brzmieć ,, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami, o których mowa w ust 1.”

PYTANIE NR 31

Dotyczy: Pakietu 29

Czy Zamawiający w Pakiecie 29 w poz. Płytki do leczenia złamań bliższej nasady kości ramiennej – dopuści możliwość zaoferowania:

Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej, uniwersalna do prawej i lewej kończyny. Ilość otworów w trzonie: 3-12. Długości płyty: 90-270 mm. W części nasadowej płyty 9 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 3,5 mm oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. szt. 1

Tytanowa śruba blokująca ø 3,5 mm, dł. 14-90 mm, szt. 6

Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-90 mm, szt. 2?

Odpowiedź:  SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 32

Dotyczy: Pakietu 29

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 29 w poz. Płytki do leczenia złamań obojczyka – dopuści możliwość zaoferowania:

Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań kości obojczykowej. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną, w skład systemu wchodzą a) płytki górne trzonowe  lewe i prawe ,b) płytki przednie trzonowe uniwersalne ,c) płytki górno bocze lewe i prawe , d)płytki przednio boczne uniwersalne. Otwory w płytce blokowane 2,4/2,7/3,5 oraz dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. szt. 1

Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-34 mm, szt. 2

Śruba blokowana tytanowa ø 2,4 i 2.7 mm, dł. 10-34 mm, szt. 2

Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-34 mm, szt. 2

Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-34 mm, szt. 2?

Odpowiedź:  SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 33

Dotyczy: Pakietu 29

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 29 w poz. Płytki do leczenia złamań w obrębie łokcia – dopuści możliwość zaoferowania:

Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań nasady dalszej kości ramieniowej i części bliższej kości łokciowej. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną, w skład systemu wchodzą a) płytki blokowane od strony przyśrodkowej (prawe i lewe) b) płytki blokowane od strony tylno-bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) c) płytki blokowane od strony tylno-bocznej z hakiem nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) e) płytki blokowane na wyrostek łokciowy (prawe i lewe). Ilość otworów: od 3 do 14. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. szt. 1

Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm, szt. 2

Śruba blokowana tytanowa ø 2,4 i 2.7 mm, dł. 10-60 mm, szt. 2

Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-70 mm, szt. 1

Śruba korowa tytanowa ø 2,7 mm, dł. 8-60 mm, szt. 1?

Odpowiedź:  SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 34

Dotyczy: Pakietu 29

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 29 w poz. Płytki do leczenia złamań dalszej nasady kości promieniowej – dopuści możliwość zaoferowania:

Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, Otwory blokowane z gwintem stożkowym oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. szt. 1

Śruba blokowana tytanowa, ø 2.7 mm, dł. 10-26 mm, szt. 2

Śruba blokowana tytanowa, ø 2.4 mm, dł. 10-38 mm, szt. 2

Śruba korowa tytanowa, ø 2.7 mm, dł. 10-26 mm, szt. 1

Śruba korowa tytanowa, ø 2.4 mm, dł. 10-38 mm, szt. 1?

Odpowiedź:  SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 35

Dotyczy: pakietu 29

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 29 w poz. Płytki do zespolenia kości strzałkowej krótkie – dopuści możliwość zaoferowania:

Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń dalszej części kości strzałkowej. 3,4,5,6, otworowe. Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. szt. 1

Śruba blokowana tytanowa ø 2,4; 2,7; 3.5 mm, dł. 10-70 mm, szt. 4

Śruba korowa tytanowa ø 2,7; 3.5 mm, dł. 10-70 mm, szt. 2?

Odpowiedź: SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 36

Dotyczy: Pakietu 29

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 29 w poz. Płytki do zespolenia kości strzałkowej długie – dopuści możliwość zaoferowania:

Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń dalszej części kości strzałkowej 7, 9, 11, 13, 15 otworowe. Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. szt. 1

Śruba blokowana tytanowa ø 2,4; 2,7; 3.5 mm, dł. 10-70 mm, szt. 4

Śruba korowa tytanowa ø 2,7; 3.5 mm, dł. 10-70 mm, szt. 2?

Odpowiedź:  SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 37

Dotyczy: Pakietu 29

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 29 w poz. Płytka tytanowa dalsze udo – dopuści możliwość zaoferowania:

Tytanowa  płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowej, boczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 6, 8, 10, 12, 14 i 16, 18, 20.  Długość płyty: 170, 206, 242, 278, 314, 350, 386, 422 mm. W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 5.0 mm i 1 otwór gwintowany pod śrubę blokowaną kaniulowaną ø 7,3 mm. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. szt. 1

Tytanowa śruba blokująca ø 5.0 mm, dł. 14-95 mm, szt.

Tytanowa śruba korowa ø 4.5 mm, dł. 14-95 mm, szt. 1?

Odpowiedź: SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 38

Dotyczy: Pakietu 29

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 29 w poz. Płytka tytanowa bliższa piszczel – dopuści możliwość zaoferowania:

Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej. Płyta prawa/lewa Zakładana od strony bocznej i przyśrodkowej. Płyta boczna: ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.  Długości płyty: 81, 107, 133, 159, 185, 211, 237 mm. W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowancyh pod śruby blokowane ø 3,5 mm. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 mm. Płyta przyśrodkowa:  ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.  Długości płyty: 93, 119, 145, 171, 197, 223, 249, 275, 301 mm. W części nasadowej płyty 3 otworów gwintowancyh pod śruby blokowane ø 3,5 mm. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 mm. szt. 1.

Tytanowa śruba blokująca ø 3,5 mm, dł. 14-95 mm, szt. 5

Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm, szt. 1?

Odpowiedź:  SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 39

Dotyczy: Pakietu 29

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 29 w poz. Płytka tytanowa dalsza piszczel przednioboczna/przyśrodkowa – dopuści możliwość zaoferowania:

Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przednioboczna i przyśrodkowa, Płyta przednioboczna prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Długość płyty: 80, 106, 132, 158, 184, 210 i 236 mm. W części nasadowej płyty 6 otworów gwintowancyh pod śruby blokowane ø 3,5 mm. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 mm. Płyta przyśrodkowa, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14. Długość płyty: 117, 144, 171, 198, 225 i 252 mm. W części nasadowej płyty 8 otwory gwintowanych pod śruby blokowane ø 3,5 mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 3,5 mm skierowaną we fragment kostki przyśrodkowej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 mm. Szt. 1

Tytanowa śruba blokująca ø 3,5 mm, dł. 14-95 mm, szt. 5

Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm, szt. 1?

Odpowiedź:  SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 40

Dotyczy: Pakietu 29

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 29 w poz. Płyta prosta tytanowa – dopuści możliwość zaoferowania:

Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Długość od 56 do 308mm, od 4 do 22 otworów?

Oraz,

Płytka blokowana, tubularna (1/3 rurki). Otwory w płytce blokowane nie wymagające zaślepek/przejściówek z gwintem stożkowym, z możliwością zastosowania śrub blokowanych 3,5 mm. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Długość od 28 do 148mm, od 2 do 12 otworów. W ramach komplety 1 płyta+ 1 śruba korowa + 5 śrub blokowanych.Śruby 3,5; 2,7 i 2,4 mm. Tytanowe?

Odpowiedź:  SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 41

Dotyczy: Pakietu 29

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 29 w poz. śruby kaniulowane – dopuści możliwość zaoferowania:

Tytanowa śruba kaniulowana śr. 2,4mm , kaniulowana 0,9mm, w długości 10-30mm?

Tytanowa śruba kaniulowana śr. 3,5mm , kaniulowana 1,15mm, w długości 10-40mm?

Tytanowa śruba kaniulowana śr. 4,0mm , kaniulowana 1,25mm?

Tytanowa śruba kaniulowana śr. 6,5mm , kaniulowana 2,2mm, pełny lub częściowy gwint o dł. 16 lub 32mm?

Odpowiedź: SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 42

Dotyczy: Pakietu nr 32

W związku z bardzo szczegółowym opisem w SIWZ śrub kompresyjnych i zaślepek w zakresie Pakietu nr 32 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaślepek i śrub kompresyjnych, o parametrach według własnych rozwiązań konstrukcyjnych, kompatybilnych z zaoferowanymi gwoździami?

Odpowiedź:  SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 43

Dotyczy: Pakietu 32

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 32 poz. Gwóźdź ramienny tytanowy dopuści możliwość zaoferowania gwoździa z zagięciem trzonowo nasadowym 7-stopni?

Odpowiedź: SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 44

Dotyczy: Pakietu 32

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 32 poz. Gwóźdź ramienny tytanowy dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących Ø 4,5 mm zamiast Ø 4 mm?

Odpowiedź:  SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 45

Dotyczy: Pakietu 32

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 32 poz. Gwóźdź ramienny proksymalny dopuści możliwość zaoferowania gwoździa blokowanego w części bliższej w 3 płaszczyznach zamiast w 4?

Odpowiedź:  SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 46

Dotyczy: Pakietu nr 32

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 32 poz. Gwóźdź ramienny proksymalny dopuści możliwość zaoferowania gwoździa prostego zamiast wygiętego?

Odpowiedź:  SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 47

Dotyczy: Pakietu nr 32

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 32 poz. Gwóźdź ramienny proksymalny dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących Ø 4,5 mm zamiast Ø 4 mm o dł. 20-60 mm oraz Ø 5 mm o dł. 26-60 mm zamiast 25-60 mm?

Odpowiedź: SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 48

Dotyczy: Pakietu nr 32

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 32 poz. Gwóźdź ramienny proksymalny dopuści możliwość zaoferowania gwoździa z dynamizacją w części dalszej gwoździa na wysokości 9mm?

Odpowiedź:  SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 49

Dotyczy: Pakietu nr 32

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 32 poz. Gwóźdź piszczelowy tytanowy dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących Ø 4,5 mm zamiast Ø 4 mm o oraz Ø 5 mm o dł. 26-100 mm ze skokiem co 2 mm?

Odpowiedź:  SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 50

Dotyczy: pakietu nr 32

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 32 poz. Gwóźdź udowy tytanowy dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących Ø 4,5 mm zamiast Ø 5 mm o dł. 26-100 mm ze skokiem co 2 mm?

Odpowiedź:  SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 51

Dotyczy: Pakietu nr 32

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 32 poz. Gwóźdź udowy tytanowy dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących trzonowych Ø 6,5 mm o dł. 40-120 mm zamiast kondylarnych Ø 5 mm?

Odpowiedź:  SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 52

Dotyczy: Pakietu nr 32

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 32 poz. Gwóźdź udowy rekonstrukcyjny dopuści możliwość zaoferowania gwoździa o promieniu wygięcia 2000 mm?

Odpowiedź:  SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 53

Dotyczy: Pakietu nr 32

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 32 poz. Gwóźdź udowy rekonstrukcyjny dopuści możliwość zaoferowania śruby blokującej trzonowej tytanowej Ø 6,5 mm i długości 40-140 mm?

Odpowiedź:  SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 54

Dotyczy: Pakietu nr 32

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 32 poz. Gwóźdź udowy rekonstrukcyjny dopuści możliwość zaoferowania śruby blokującej tytanowej Ø 4,5 mm i długości 26-100 mm ze skokiem co 2 mm?

Odpowiedź:  SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 55

Dotyczy: Pakiet nr 32

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 32 poz. Gwóźdź anatomiczny udowy rekonstrukcyjny dopuści możliwość zaoferowania śruby blokującej tytanowej, sterylnej Ø 5,0 mm i długości 26-100 mm ze skokiem co 2 mm?

Odpowiedź:  SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 56

Dotyczy: Pakietu nr 32

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 32 poz. Gwóźdź anatomiczny udowy rekonstrukcyjny dopuści możliwość zaoferowania śruby blokującej tytanowej, sterylnej Ø 6,5 mm o dł. 40-120 mm zamiast kondylarnych Ø 5 mm?

Odpowiedź:  SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 57

Dotyczy: Pytanie nr 32

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 32 poz. Gwóźdź anatomiczny udowy rekonstrukcyjny dopuści możliwość zaoferowania zespołów blokujących tytanowych, sterylnych Ø 6,5 mm zamiast nakrętek?

Odpowiedź:  SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 58

Dotyczy: Pakiet nr 32

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 32 poz. Gwóźdź Gamma dopuści możliwość zaoferowania gwoździa krótkiego o dł. 180-280 mm oraz długiego o dł. 300-460 mm?

Odpowiedź: SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 59

Dotyczy: Pakietu nr 32

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 32 poz. Gwóźdź Gamma dopuści możliwość zaoferowania śruby głównej 11 mm zamiast 10,5 mm?

Odpowiedź:  SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 60

Dotyczy: Pakietu nr 32

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 32 poz. Gwóźdź Gamma dopuści możliwość zaoferowania gwoździa bez możliwości założenia śrub kondylarnych?

Odpowiedź:  SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 61

Dotyczy: Pakietu nr 32

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 32 poz. Gwóźdź Gamma dopuści możliwość zaoferowania śrub blokujących tytanowych, sterylnych Ø 4,5 mm zamiast Ø 5,0 i Ø 6,28 mm?

Odpowiedź:  SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 62

Dotyczy: Pakietu nr 16

Dotyczy załącznika 1.3 do SWZ, tj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -wymagania, parametry, pakiet 16.

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający w pakiecie 16 w pozycji: Trzpień rewizyjny cementowany dopuści produkt o następujących parametrach:

Trzpień rewizyjny, anatomiczny prawy, lewy, cementowany, kołnierzowy; wykonany ze stopu CoCrMo o zmatowionej powierzchni, dostępny od 2 do 5 rozmiarów, rozmiar trzpienia uzależniony od długości trzpienia, dostępne 4 długości 170, 200, 250 i 300mm; stożek 12/14; kąt szyjkowo-trzonowy 135°?

Odpowiedź: TAK

PYTANIE NR 63

Dotyczy: Zapisu w pakietach nr 13 i 16

Dotyczy załącznika 1.3 do SWZ, tj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -wymagania, parametry, pakiety 13 i 16.

Zamawiający w pakietach 13 i 16 zaznacza, że: Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia broszury producenta - w formie papierowej i elektronicznej zawierająca opis instrumentów, technikę operacyjną i opis implantów.

W związku z tym, że oferta ma zostać złożona w wersji elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu (formularz do komunikacji) przy użyciu ePUAP, prosimy o doprecyzowanie, czy Wykonawca ma przesłać wymagane w pakietach 13 i 16 dokumenty również w formie papierowej, czy może ograniczyć się jedynie do ich przesłania wraz z ofertą składaną w formie elektronicznej

Odpowiedź: Wystarczy w formie elektronicznej.

PYTANIE NR 64

Dotyczy: Pakietu nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w formularzu cenowym pozycji ostrzy typu ‘trójpak? Ostrza te są dedykowane do wykonywania zabiegu implantacji endoprotezy jednoprzedziałowej.

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE NR 65

Dotyczy: Pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści endoprotezę modularną z głową metalową?

Odpowiedź: TAK

PYTANIE NR 66

Dotyczy: Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści w pozycji: Kotwica do barku wykonana z PEEK, średnica 2,4mm, wbijana, pojedyncza nitka #2 wzmocniona. Implant o średnicy 2.9 wbijany z PEEK lub sznurkowy z pojedynczą lub podwójną nitką?

Odpowiedź: TAK

Odpowiedź: PYTANIE NR 67

Dotyczy: Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści w pozycji: „Kotwica do barku wykonana z wchłanialnego polimeru kwasu mlekowego i glikolowego, średnica 5,5mm, dwie wzmocnione nici poprowadzone przez niezależne oczka, umieszczone wewnątrz kotwicy. Implant wkręcany, gwint na całej długości w celu uzyskania optymalnego mocowania w kości korowej” rozwiązanie równoważne o następującej specyfikacji: Kotwicę do barku wykonana z tytanu, średnica 5mm i 6,5mm, dwie wzmocnione nici poprowadzone przez niezależne oczka, umieszczone wewnątrz kotwicy. Implant wkręcany, gwint na całej długości w celu uzyskania optymalnego mocowania w kości korowej?

Odpowiedź: TAK

PYTANIE NR 68

Dotyczy: Pakietu nr 18

Mając na uwadze zasadę zachowania uczciwej konkurencji, wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w pakiecie nr 18, oferty równoważnej o poniższych parametrach, bez zachowania pierwotnego opisu przedmiotu zamówienia:

| 1 | Płyty wygięte do trzonu kości udowej . W trzonie otwory na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe 4.0 mm, korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkiem na kabel. Płyty posiadają 10, 12 i 14 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio 210, 249 i 289 mm. Płyta tytanowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych.W głowie płyty 8 otworów na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkeim na kabel. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie, w długościach odpowiednio 238, 278, 317, 355 i 393 mm. Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych.W głowie płyty 4 otwory na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkeim na kabel. Możliwość użycia dodatkowej dokręcanej płyty kręatrzowej. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363 i 401 mm. Dodatkowo krótka płyta z jednym rzędem diagonalnym potrójnych otworów w trzonie o długości 115 mm. | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Płyta krętarzowa stosowana jako nakładka do płyty okołoprotezowej do bliższej nasady kości udowej. Płyta wąska i szeroka, prawa i lewa. W płycie otwory do stablilizacji drukani Kirschnera, otowry pod oczko do kabli, otwory pod śruby 3.5 korowe lub blokowane oraz dodatkowo pod śruby korowe 4.0 i 5.0 oraz gąbczaste 5.0 z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej 4.0 i 5.0 lub gąbczastej 5.0) | 3 |
| 3 | kabel średnica 1.8 długość 914 i 635 | 10 |
| 4 | tytanowa śruba korowa o średnicy 5.0 w długośćiach 22-50 (co 2 mm) oraz 55-110 (co 5 mm) | 20 |
| 5 | tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 5.0 z gwintem 32 mm w długościach 50-110 mm (co 5 mm) | 6 |
| 6 | śruby tytanowe jednokorowe okołoprotezowe o średnicy 5.0 mm w długościach 10-20 mm (co 2 mm) | 3 |
| 7 | tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 mm długościach 14-50 (co 2 mm) i 55-90 (co 5 mm) | 4 |
| 8 | tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 z rzadkim gwintem w długościach 20-50 (co 2 mm) oraz 55-65 (co 5 mm) | 2 |
| 9 | tytanowe śruby blokowane o średnicy 3.5 mm w długościach 12-60 mm (co 2 mm) | 9 |
| 10 | tytanowe śruby korowe o średnicy 3.5 mm w długościach 12-40 mm (co 2 mm) i 45-60 (co 5 mm) | 9 |
| 11 | zaślepka blokująca do wszystkich rodzajów śrub korowych o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm | 25 |
| 12 | Spacer 1, 2 lub 3 mm | 1 |
| 13 | Pusta śruba | 1 |

Odpowiedź: TAK

PYTANIE NR 69

Dotyczy: Pakietu nr 19

Pakiet nr 19 dotyczy cementu i zestawów do mieszania czy w związku z tym Zamawiający wykreśli poniższe wymogi odnośnie tego pakietu:

- dostarczenie ostrych frezów i ostrzy do napędów kompatybilne z instrumentarium. Instrumentarium i implanty dostarczane na czas zabiegu. W ciągu 24 godzin od zgłoszenia.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszystkich akcesoriów i urządzeń umożliwiających funkcjonowanie systemu w tym napędy. W liczbie przewidzianych zabiegów.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić kompletne instrumentarium do zakładania endoprotez.

Odpowiedź: TAK